# Text boxes

Описание объекта.

1-этажное здание предназначено для использования в качестве индивидуального жилого дома. Здание оборудовано электроосвещением, отопление - печь кирпичная пищеварочная с электробойлером, неблагоустроенное.

Общая площадь 		 75,00 м2

Площадь застройки 	 97,6 м2

Строительный объем       360,2 м3

Фундаменты – ленточные бутобетонные.

Стены – брусчатые из древесины хвойных пород из бруса 180х180. Брусья укладываются на слой пакли и сплачиваются нагелями d=24, l=400, расположенными через 750 мм в шахматном порядке по высоте стен.

Полы – дощатые из досок для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированных укладываемых по балкам с устройством чернового пола из необрезной доски толщиной 28 мм.

Чердачное перекрытие – балки с черепными брусками, по которым укладываются щиты перекрытия, пароизоляция, утеплитель.

Крыша – скатная из наклонных стропил

Кровля – из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке

Расположение объекта.

1.    Район строительства -  п. Качуг, Качугского района, Иркутской области.

2.    Сейсмичность площадки – 7 баллов.

3.    Расчётный вес снегового покрова Sо=1,2 кПа (120 кг/м2)  - II снеговой район

4.    Нормативное значение ветрового давления Wо= 38 кгс/м2 – III ветровой район.

5.    Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – минус 36 °С