УТВЕРЖДЕНА

Решением Думы

Качугского муниципального

образования, городское поселение

от «30»января2013г. № 29

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Качугского МО, городское поселение

на 2013 - 2017 годы

п. Качуг

2013 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение на 2013 - 2017 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация Качугского муниципального образования, городское поселение. |
| Разработчики Программы | Администрация Качугского МО, городское поселение |
| Исполнители Программы | Администрация Качугского МО, городское поселение |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения п. Качуг, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры п. Качуг; - создание условий для устойчивого социально-экономического развития п. Качуг путем реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ); - совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор п. Качуг; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - улучшение экологической ситуации на территории п. Качуг. |
| Задачи Программы | - капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета в режиме реального времени (on-line). |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2017 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет: - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Качугского МО, городское поселение; - надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств организаций коммунального комплекса и инвесторов. |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: -сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены; - сокращение уровня потерь тепловой энергии, воды, стоков. По объектам, используемым для сбора и вывоза твердых бытовых отходов: - сокращение количества несанкционированных свалок, предотвращение образования новых. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; -ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - экономия энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории п. Качуг. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Качугского МО, городское поселение |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана развития поселения, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Качугского МО, городское поселение  и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Качугского муниципального образования, городское поселение, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение, на 2013 - 2017 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития Качугского муниципального образования, городское поселение, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие поселка;

- строительство домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития поселка и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В Качугском муниципальном образовании, городское поселение по состоянию на 01.01.2012 г. проживает  7011 человек. В последние годы численность населения муниципального образования уменьшалась. В настоящее время наблюдается миграционный приток населения из других муниципальных образований района.

Изменение численности населения Качугского МО, городское поселение приводится в нижеследующей таблице № 1.

# Динамика численности населения Качугского МО, городское поселение

Таблица № 1

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (по переписи населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по переписи и на конец года всего | 7597 | 7744 | 7817 | 7898 | 6994 |
| Естественная прибыль/убыль | -26 | -11 | 17 | -9 | -10 |

В целом, демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в муниципальном образовании стабильная. За последние годы в муниципальном образование значительно сократилась доля детей и подростков. Доля трудоспособного населения незначительно уменьшилась, при этом возросла доля лиц старше трудоспособного возраста. В перспективе, численность населения будет стабилизироваться.

1.2. Строительство многоквартирных и жилых домов

Существующий жилищный фонд составляет 234,2 тыс. кв.м. Степень износа жилого фонда колеблется от 20 до 70% и выше. Уровень жилищной обеспеченности по поселку составляет 33кв. м жилой площади на 1 человека. Остро стоит проблема обеспечения жильем населения, проживающего в ветхом и аварийном жилищном фонде, данная проблема является наиболее актуальной. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 71,6 тыс. кв.м. к концу расчетного срока реализации Генерального плана развития поселения. Проектное решение на расчетный срок предусматривает жилищный фонд в размере до 283,4 тыс. кв.м. Выбытие жилищного фонда составит  4,4 тыс.м2.

Генеральным планом предусматривается размещение нового жилищного строительства не только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки как за счёт сноса части ветхого жилья, так и за счёт укрупнения и реконструкции индивидуальных домов. Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда муниципального образования, основной так же останется индивидуальная застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры, ее капитального ремонта и модернизации с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом.

1.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение населения осуществляется от 25-ти отдельно расположенных скважин, которые работают локально на свою зону. Скважины находятся в неудовлетворительном состоянии.

Водопроводная сеть водопровода в населенном пункте преимущественно тупиковая и развита слабо. Протяженность водопроводных сетей поселения составляет 9,441 км. при диаметрах от 32 мм до 125 мм. Средний уровень износа составляет 35-70%.

1.3.2. Водоотведение

В настоящее время  в поселке Качуг  организационная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Население пользуется надворными выгребами. Часть жидких коммунальных отходов от населения вывозятся специальным автотранспортом в специально отведенные места, а большая часть утилизируется бессистемно, загрязняя окружающую среду.

Генеральным планом поселения предусматривается организация централизованной схемы канализации по полной раздельной системе с очисткой стоков на проектируемых очистных сооружениях искусственной биологической очистки.

Суммарный расчетный среднесуточный объем бытовых сточных вод от населения составит 1605,7 м3/сут. Проектом предусматривается водоотведение всей застройки поселка.

Площадка очистных сооружений искусственной биологической очистки намечается южнее поселка. Ориентировочная проектная мощность порядка 2500 м3/сут. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в реку Лена.

В районах новой и существующей застройки Генеральным планом развития поселения предусмотрено строительство самотечных сетей, напорных коллекторов, двух насосных станций с отведением сточных вод в существующую систему канализации.

1.3.3. Теплоснабжение

Снабжение индивидуальной жилой застройки Качугского городского поселения тепловой энергией производится от индивидуальных источников на твердом топливе.

Централизованным теплоснабжением от котельных различной ведомственной принадлежности охвачены 97 жилых домов и 30 социально значимых объектов. Всего в поселке Качуг действует 18 котельных суммарной мощностью 10,85Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей — 11,5км. Котельные работают на электроэнергии и твердом топливе.

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой индивидуальной жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей. Теплоснабжение многоквартирного жилого фонда сохранится от существующих котельных.

1.3.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Отходы, образованные на территории Качугского городского поселения, складируются на проектном районном полигоне ТБО у автодороги «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-ый км» (урочище Басай), расположенной в 2км от населённого пункта.

# 1.3.5. Ливневая канализация

Ливневая канализация на территории муниципального образования отсутствует. Отсутствуют локальные схемы водоотведения, которые собирают ливневые стоки с территории поселения. Ливневые стоки без очистки сбрасываются в р. Лена, р. Качуг.

# 1.3.6. Электроснабжение

Электроснабжение Качугского городского поселения Качугского муниципального района Иркутской области осуществляется по сетям Качугского РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании от подстанции 110/35/10кВ Качуг трансформаторной мощностью 2х25МВА. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по ВЛ 10кВ через 13 ТП 10/0,4кВ суммарной мощностью 4,5МВА, принадлежащих Качугскому РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании; через 47 ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 12,59 МВА, принадлежащих Качугскому РЭС филиала Усть-Ордынские электрические сети ГУЭП Облкоммунэнерго; через 8 ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 1,79 МВА, принадлежащих администрации Качугского МО, городское поселение.

В настоящее время уровень обеспеченности потребителей электроэнергией высокий, реконструкция системы электроснабжения Качугского городского поселения потребуется по мере износа, развитие — в случае необходимости подключения новых потребителей.

# 1.3.7. Телефонная связь, телевидение

# Телефонная связь

Обеспечение телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания, просвещения в поселении осуществляется Качугским узлом технической эксплуатации Усть-Ордынского ЦТ Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения. Кроме того, наблюдается тенденция уменьшения спроса на услуги проводной телефонной связи. На территории поселка работает 4 оператора сотовой связи.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселке осуществляет филиал «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Качугского МО, городское поселение

на 2013 - 2017 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения поселка, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры поселения, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Качугского МО, городское поселение на 2013 - 2017 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

# 2.1. Водоснабжение

# На расчетный срок реализации Программы предусматривается численность населения не менее 7400 человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в зависимости от степени благоустройства зданий, норма водопотребления составляет 160 литров на 1 человека в сутки. Среднее суточное водопотребление составит 7400х160/1000 = 1, 2 тыс. куб.м/сутки. Коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,1. Максимальный суточный расход водопотребления составит 1,2 х 1,1 = 1,32 тыс.куб.м/сутки.

На нужды промышленных предприятий принимается водопотребление в размере 10% от расхода воды на население. Всего на расчетный срок общее водопотребление составит 1,32 х 1,1= 1,45 тыс. куб.м/сутки.

Проведение мероприятий по установке приборов учета энергоресурсов позволит определить их фактическое потребление. Необходимо устанавливать приборы учета воды для всех категорий потребителей.

Генеральным планом поселения предусматривается устройство станций водоподготовки  (на площадке водозабора) для доведения воды до норм питьевого качества. При обеззараживании рекомендуется применять компактные УФО-установки (ультрафиолетовое облучение воды). Установка на сети водопровода пожарных гидрантов и запорной арматуры.

К Программным мероприятиям относится капремонт существующих скважин. Необходимо произвести замену и реконструкцию существующих изношенных водопроводных уличных сетей в увязке с благоустройством улиц и территорий, произвести капремонт и утепление существующих водонапорных башен. Предусмотрено также бурение скважины и строительство водонапорной башни в районе новой застройки поселения.

2.2. Водоотведение

Генеральным планом поселения предусматривается организация централизованной схемы канализации по полной раздельной системе с очисткой стоков на проектируемых очистных сооружениях искусственной биологической очистки.

В рамках реализации данной Программы планируется произвести ремонт существующих канализационных сетей в многоквартирных домах.

2.3. Теплоснабжение

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой индивидуальной жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей. Теплоснабжение многоквартирного жилого фонда сохранится от существующих котельных.

Существующая схема тепловых сетей сохраняется. Предусмотрен капитальный ремонт котельных и тепловых сетей, что позволит сократить потери тепловой энергии при доставке её потребителю.

2.4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Несанкционированные свалки в черте поселения подлежат ликвидации.

Очистка жидких отбросов некализованной части поселения предусматривается путем вывоза нечистот ассенизационным транспортом и сбросом на полигоне твердых и жидких бытовых отходов.

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО. В пгт Качуг на первую очередь необходимо обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения.

- организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

- обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

С целью снижения затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечения ценных компонент ТБО во вторичный оборот источников сырья, в пгт. Качуг рекомендуется организация пунктов приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

- утилизация отходов деревообработки. Настоящим проектом предлагается организация предприятия по переработке древесных отходов – брикетирование. С применением современных технологий возможно преобразование отходов (древесной щепы, опилок, обрезков, стружки и горбыля и проч.) в высококалорийное биотопливо (топливные пеллеты, брикеты).

- воспитание «экологической культуры» у населения, начиная с учащихся младшего школьного возраста, что в будущем может повлиять на улучшение экологической обстановки.

За срок реализации программы планируется обустроить площадки для установки контейнеров для складирования ТБО во дворах многоквартирных домов; приобрести контейнеры для складирования ТБО. Также планируется приобретение соответствующей техники.

2.5. Электроснабжение

Уровень обеспеченности потребителей электроэнергией высокий, реконструкция системы электроснабжения Качугского городского поселения потребуется по мере износа, развитие — в случае необходимости подключения новых потребителей.

В рамках реализации Программы предусмотрен монтаж каскадного освещения на улицах поселка, установка общедомовых приборов учета.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Качугского МО, городское поселение. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации поселения, организаций коммунального комплекса.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами Качугского муниципального образования, городское поселение в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

Объемы финансирования и программные мероприятия, указанные в Приложении 1 к Программе, являются прогнозными и могут уточняться в период действия Программы.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Качугского МО, городское поселение ежегодно представляет в Думу Качугского МО, городское поселение отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Иркутский области.

И.о. главы администрации Качугского МО,

городское поселение 								Е.И. Зуев

| № | Наименование проводимого мероприятия* | Месторасположение объекта | Год исполнения | Сумма (млн. рублей) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Капитальный ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Таёжная, 9 мая, р.п. Качуг, ул. Профсоюзная. | 2013 | 0,50 |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | р.п. Качуг, от скважин: пер. Горького, ул.Пушкина, | 2013 | 0,20 |
| 3. | Капитальный ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Краснова | 2014 | 0,50 |
| 4. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | р.п. Качуг, от скважин: ул.Лесная, ул. Ленина, ул.Целинная | 2014 | 0,50 |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | р.п. Качуг, от скважин: ул. Розенталя, Седова, Ленский Расстрел (протяженность 2300 м) | 2015 | 0,16 |
| 6. | Капитальный ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Каландарашвили-2 | 2015 | 0,50 |
| 7. | Капитальный ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Розенталя | 2016 | 0,50 |
| 8. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | р.п. Качуг, от скважин: ул. Юбилейная, Иркутская, Таёжная, Полярная (протяженность 1850 м) | 2016 | 0,13 |
| Итого: |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Установка 1-го нового котла, насосной группы; Замена дымовой трубы, ремонт тепловых сетей и ХВС по ул.Северная. ул.Краснова | «Гостиница Лена» | 2013 | 1,10 |
| 2. | Капитальный ремонт системы отопления и ХВС в многоквартирном доме | р.п. Качуг, ул. Маяковского, 22 | 2013 | 0,4 |
| 3. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС по ул. Юбилейная | котельная «Юбилейная» | 2014 | 4,3 |
| 4. | Капитальный ремонт одноквартирного дома | р.п. Качуг, ул.Снежная 4 | 2014 | 0,4 |
|  | Капитальный ремонт системы отопления и ХВС в многоквартирном доме | .п. Качуг, ул. Маяковского, 16-9 | 2014 | 0,1 |
| 5. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС по ул. Маяковского | р.п. Качуг, котельная «Судоверфь» | 2015 | 4,48 |
| 6. | Установка 2-х новых котлов, насосной группы; | р.п. Качуг, котельная «РТП» | 2015 | 1,4 |
| 7. | Установка 2-х новых котлов, насосной группы; Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС по ул. Ленских Событий | р.п. Качуг, котельная «Управление с/х» | 2016 | 2,15 |

| Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Степная, ул.Ленская, ул.Энергетическая | 2013 | 0,876 |
| 2. | Установка приборов учёта | ул.Победы, ул.Каландарашвили, ул.Горького, ул.Осоавиахимская, ул.Красной-Звезды, ул.Ленских-Событий | 2014 | 0,4 |
|  | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Космическая, ул. Северная, ул. Полярная | 2015 | 0,563 |
| 3. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Лесная, ул. Таёжная, ул. Крупской | 2015 | 0,581 |
| 4. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Партизанская, ул. Рабочая, ул. Восточная | 2016 | 0,657 |
| 5. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Верхнеленская, ул. Заводская | 2016 | 0,815 |
| 6. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Береговая, ул. Луговая | 2017 | 0,396 |
| Итого: |  |  |  |
| СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| 1. | Приобретение мусорных контейнеров, объёмом 0,7 м3 для ТБО (30 шт.) | Администрация Качугского городского поселения | 2013 | 0,220 |
| 2. | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО (14 шт.) | Дворы многоквартирных домов | 2014 | 0,211 |
| Итого: |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение  на 2013 – 2017 годы